## Slide 1
视频智能
中心云
边缘云
多接入制式融合
5G
大带宽、低时延、广连接
SD-WAN
5G 端计算网关
计算型iTGW 5200
5G端计算网关
智算型iTGW 5400
5G智能模组
SOC 100
5G 融合通信终端
iPTD 2000
5G POC
接入网关
iPGW 5100
大功率无线射频单元
iRRU 5360
室外型无线射频单元
iRRU 5340
扩展单元
iEU 5180
TSN网关
iTSNG 3120
ONU设备
iONU 2120
公开频段、低成本物联、室内精准定位
全光联接、增强型固定宽带、极致可靠体验
5G 端计算网关
接入型iTGW 5170
室内型无线射频单元
iRRU 5140
5G云网融合一体机iAIO
F5G+TSN
iWiFi
AP5170
iWiFi
AP6100
iWiFi
AP6200
5G端计算
车载网关 VT5200
5G 端计算
电力网关
PT5230
防爆型无线射频单元
iRRU 5300
工业交换机
iSWC 2028
工业交换机
iSWC 3028
工业交换机
iSWC 3028
工业交换机
iSWC 2028
规
建
营
维
优
云网全栈产品
聚焦行业数字化转型最后一公里 提供云网融合新型基础设施产品和服务
定位基站iUWB UA5120
定位基站iUWB
UA5220
计算、存储、网络、安全
云网操作系统iCNOS
iCore
iBBU
融合通信
控制器
iECP
工业物联
工业视觉
计算、存储、网络、安全
云网操作系统iCNOS
PaaS能力
云网一体管理系统
企业SaaS应用
Notes: 技术指标，不写商业模式
支持xx天运行

## Slide 2
多频段、多通道、大容量、前传开放，安装灵活、运维简单、扩展快捷，
满足多种中高话务量的室内场景的补盲和吸热要求
室内型无线射频单元iRRU 5140
特色优势
  覆盖范围30-50米
  小区合并和分裂
  前传接口开放
  拉远超200米
  更轻薄，零站址
  端到端可视化运维
  分布式组网
适用场景
  室内覆盖数字化
  覆盖增强
  大容量卸载
  可用于工厂、校园、酒店、办公楼宇、医院等
属性 | 特征
支持频段 | N41/N78/N79
支持制式 | 5G NR TDD
通道数量 | 4T4R或2T2R
工作带宽 | 40 MHz/60MHz/100MHz
接口类型 | eCPRI（Option7-2）
灵敏度 | -96dBm/通道
发射功率 | 250mW/通道
满载功耗 | <35w
供电方式 | 光电复合缆 48C DC（40V ~ 57V）
重量 | < 2kg
外形尺寸 | 200mm(长)×200mm(宽)×50mm(厚)
工作温度 | -10℃~45℃
工作湿度 | 5%~95%
防护等级 | IP31
室内型无线射频单元iRRU
Notes: 该产品实现不同场景的差异化部署，满足大流量需求的室内覆盖

## Slide 3
室外型无线射频单元iRRU 5340
特色优势
  覆盖半径~200米
  前传接口开放
  拉远超10公里
  零站址
  端到端可视化运维
适用场景
  室外零站址部署
  室内低成本覆盖
  可用于高价值、高密度区域的补热，如体育馆、站台、居民区等
  可用于空旷区域的高性价比补盲，如工业园、公园、道路等
属性 | 特征
支持频段 | N41/N78/N79
支持制式 | 5G NR TDD
通道数量 | 4T4R
工作带宽 | 100MHz
接口类型 | eCPRI（Option7-2）
灵敏度 | -96dBm/通道
发射功率 | 2W*4
供电方式 | AC 220V（100V~240V）
重量 | < 6.5kg
外形尺寸 | 300mm（长）* 210mm（宽）* 95mm（高）
防护等级 | IP67
安装方式 | 抱杆、悬挂、挂墙
多频段、多通道、大容量、前传开放，防尘、防水、耐高温、零站址，
满足室外恶劣环境、室内低成本覆盖、高效率补盲吸热需求
室外型无线射频单元iRRU

## Slide 4
长距离覆盖、多频段、多通道、大容量、前传开放，防尘、防水、耐高温、
零站址，满足室外恶劣环境、室内低成本覆盖、高效补盲吸热需求
大功率无线射频单元iRRU 5360
适用场景
  室外零站址部署
  室内低成本覆盖
  高价值、高密度区域的补盲补热，如体育馆、站台、居民区等
  空旷地区的高性价比网络覆盖，如乡村、公路、工业园等
属性 | 特征
支持频段 | N41/N78/N79
支持制式 | 5G NR TDD
通道数量 | 4T4R
工作带宽 | 100MHz
接口类型 | eCPRI（Option7-2）
灵敏度 | -96dBm/通道
发射功率 | 10W*4
防护等级 | IP67
安装方式 | 抱杆、悬挂、挂墙
特色优势
  覆盖半径~400米
  前传接口开放
  拉远超10公里
  零站址
  端到端可视化运维
大功率无线射频单元iRRU

## Slide 5
八路上下行eCRPI数据的汇聚与分发能力，满足网线或光纤的传输方式，
超远距离供电，超远距离拉远等室内射频单元的回传网络需求
扩展单元iEU 5180
特色优势
  覆盖半径25~50米
  RRU拉远超200米
  BBU拉远10千米
  级联、星型拓扑
  POE供电
  支持8个室内型RRU
  eCPRI开放接口，异厂商BBU/RRU友好
适用场景
  室内覆盖数字化
  和室内型RRU配合
  可用于工厂、校园、酒店、办公楼宇、医院等
属性 | 特征
输入电源 | 160V AC～280V AC
iBBU接口 | 10G/25G * 4光口
级联接口 | 10G/25G * 2光口
供电能力 | 70W * 8
级联能力 | 2级级联
组网方式 | iBBU-iEU：星型、链型
接口类型 | eCPRI（Option7-2）
尺寸 | 1U/19寸/338mm深
重量 | 8kg
功耗 | 70W
工作温度 | 长期：-20℃～+55℃
相对湿度 | 5%RH～95%RH
防护等级 | IP20
扩展单元iEU

## Slide 6
5G端计算网关iTGW 5170
室外工业级接入网关，具备5G高速接入、复杂组网、双活主备、智能选路、
远程运维等能力，同时防护等级可达IP67
特色优势
  防尘防水IP67等级
  复杂组网，支持5G低成本二、三层组网
  支持双活主备，5G/WiFi多链路切换等高可靠组网
  工业级温宽，工作环境温度-40℃~+85℃
5G端计算网关iTGW
主要参数 | 
CPU | ARM Cortex-A53 2 核 , 主频 1.6GHZ
内存 | 1GB
存储 | 8GB
天线 | 支持 5G/4G/3G，双频WiFi
接口 | 2个千兆独立电口，1个Console口，电源 DC12V/3A
大小&重量 | 大小 220*220*65mm ，重量1.6kg
安装方式 | 抱杆安装
防尘防水等级 | IP67
系统配置 | 
系统 | Linux Kernel 4.9 及以上，预装 Ubuntu，支持轻量化容器
协议 | 支持物联网、工业协议适配
开发支持 | 支持容器化部署、路由组网功能、浪潮端计算平台
适用场景
  智慧工厂
  AGV小车接入
  视频5G高速回传
  钢厂、冷库
  高温严苛环境
  低温严苛环境
  港口码头
  视频5G接入回传

## Slide 7
5G端计算网关iTGW 5200
计算型网关，具备5G高速接入、复杂组网、容器化部署、边缘计算等能力，
是微服务、边缘计算的理想解决方案
特色优势
  具备容器化部署能力，支持数采、质检等三方应用部署
  复杂组网，支持5G低成本二、三层组网
  支持双活主备
  远程可视化运维及管控
适用场景
  智慧工厂
  工业质检
  工业数采
  智慧园区
  智慧安防
  园区调度
  智慧城市
  视频5G接入回传
  远程监控
5G端计算网关iTGW
主要参数 | 
CPU | ARM Cortex-A534 核 , 主频 1.6GHZ
内存 | 4GB
存储 | 16GB
无线 | 支持 5G/4G/3G，Wi-Fi 双频
接口 | 5 个千兆独立电口，1 个 USB3.0 接口，2 个 RS232 接口，1 个 Console 口，电源 DC12V/3A
大小 & 重量 | 大小 270mm*180mm*33.5mm， 重量 1.6kg
安装方式 | 桌面型盒式设备，支持壁挂安装
系统配置 | 
系统 | Linux Kernel 4.4 及以上，预装 Ubuntu，支持轻量化容器
协议 | 支持物联网、工业协议适配
开发支持 | 支持容器化部署、路由组网功能、浪潮端计算平台
Notes: 适用场景内容未更新

## Slide 8
5G 端计算网关智算型iTGW 5400
计算型网关，具备5G高速接入、复杂组网、容器化部署、边缘计算等能力，
是微服务、边缘计算的理想解决方案
特色优势
  具备容器化部署能力，支持数采、质检等三方应用部署
  复杂组网，支持5G低成本二、三层组网
  支持双活主备
  远程可视化运维及管控
适用场景
  智慧工厂
  工业质检
  工业数采
  智慧园区
  智慧安防
  园区调度
  智慧城市
  视频5G接入回传
  远程监控
5G 端计算网关智算型iTGW
主要参数 | 
CPU | ARM 6核
内存 | 4GB-8GB
存储 | 内置16GB
无线 | 支持 5G/4G/3G，Wi-Fi 双频
接口 | 8个POE网口、1个USB3.1、1个USB2.0、1个RS232、1个RS485、2个CAN、1个Console、1个HDMI
大小 & 重量 | 大小 212mm*200mm*55mm， 重量 2kg
安装方式 | 桌面型盒式设备，支持壁挂安装
系统配置 | 
系统 | Linux Kernel 4.4 及以上，预装 Ubuntu，支持轻量化容器
协议 | 支持物联网、工业协议适配
开发支持 | 支持容器化部署、AI智能分析、路由组网功能、浪潮端计算平台
Notes: 适用场景内容未更新

## Slide 9
5G 端计算电力网关PT5230
计算型网关，具备5G高速接入、复杂组网、容器化部署、边缘计算等能力，
是微服务、边缘计算的理想解决方案
特色优势
  具备容器化部署能力，Docker,Kubedge
  支持第三方边端协同。
  支持物联网、eSIM+B码对时、安全加密芯片、高可靠电磁兼容
  支持双活主备、智能选路
  远程可视化运维及管控
适用场景
  主要用于电力行业，电力中断设备接入，如配电所、开闭所、环网柜等场景下。
5G 端计算电力网关
主要参数 | 
CPU | ARM Cortex -A53 2核 , 主频 1.6GHZ
内存 | 1GB
存储 | 8GB
无线 | 支持 5G/4G/3G，Wi-Fi 双频
接口 | 5个千兆独立电口，1个Console口，1个RS232，1个RS485，1个B码，2个DI/O，2个USB，电源 DC 12V
大小 & 重量 | 大小 234mm*163mm*43mm， 重量 1.86kg
安装方式 | 桌面型盒式设备，支持壁挂安装
系统配置 | 
系统 | Ubuntu18.04 Linux内核版本 4.14.83
软件功能 | 复杂组网能力、高可靠组网功能、边缘计算、浪潮端计算平台
行业能力 | 支持物联网、eSIM+B码对时、安全加密芯片、高可靠电磁兼容
Notes: 适用场景内容未更新

## Slide 10
5G 端计算车载网关 VT5200
计算型网关，具备5G高速接入、复杂组网、容器化部署、边缘计算等能力，
是微服务、边缘计算的理想解决方案
特色优势
  具备容器化部署能力，支持Docker,Kubedge支持第三方边端协同。
  支持大二层、三层组网
  支持双活主备
  支持工业数采，专业航插接口，专业抗冲击设计。
  远程可视化运维及管控
适用场景
  自动驾驶
  智慧公交
  智能物流
  矿山，港口运输
5G 端计算网关车载网关
主要参数 | 
CPU | ARM Cortex-A53 4 核 , 主频 1.6GHZ
内存 | 4GB
存储 | 16GB
无线 | 支持 5G/4G/3G
接口 | 电源接口：DC 110V , M12-A型接头 网络接口：10/100/1000M自适应,数量4个，M12-A型接头 天线接口：外置天线, N型母头*2
大小 & 重量 | 大小440mmx44mmx299mm， 重量 4kg
安装方式 | 机架式，标准1U设备
系统配置 | 
系统 | Linux Kernel 4.4 及以上，预装 Ubuntu，支持轻量化容器
行业能力 | 支持物联网、工业协议适配，支持VRRP、VXLAN、QOS、NAT、VPN等
开发支持 | 支持容器化部署、路由组网功能、浪潮端计算平台
Notes: 适用场景内容未更新

## Slide 11
高度集成的 5G 智能模块，采用 M.2 封装，支持5G SA和NSA两种网络架构，支持全网通、GNSS无线定位、身份认证、微算力下沉、安全上云等
iSOC 100
特色优势
  具备丰富功能接口
  提供微算力下沉，可对接视频、音频处理
  具备精准定位功能
  内置安全软件，保障数据安全入云
  具备接入身份认证功能
适用场景
  自助终端
  工业自动化
  智慧家居
  供应链自动化
  智能建筑
  智能电网
  智能驾驶
5G智能模组iSOC
主要参数 | 
处理器 | Qualcomm SDX55, 7nm process, ARM Cortex-A7, 1.5 GHz
存储 | 4Gb LPDDRX4+4Gb NAND Flash
组网 | 支持SA/NSA组网模式，支持ENDC
频段 | Sub-6G
尺寸/封装 | 30mm*52mm/M.2
系统配置 | 
系统 | 支持Linux4.19** / Android 10** / Windows10**
多接口 | MIPI/USB/ UART/ SPI/ I2C等多种扩展接口
软件能力 | GNSS、eSIM、SAR、多OS适配、函数计算

## Slide 12
语音电话、多媒体、应用程序、位置服务等通信能力，容量按需定制，
安全按需保障，满足融合多业务、多接入、高并发的各类企业的融合通信需求
5G融合通信
特色优势
  语音关键任务集群通信
  现场实时视频监控
  全场景一体化指挥调度
  多标准通信融合接入
  全面灵活的容量可扩展
  高可靠性，本地和异地冗余功能
  丰富通信安全性保障
适用场景
  容量按需适配各种规模的企业融合通信需求
  集群业务电信级高性能并发处理
  高效通信，一按即通，一呼百应
  多层级、跨系统、跨地域统一管理
IP桌面电话
iPECS UCE应用程序
iPECS UCM
5G融合通信
Notes: 在内的大型企业尤为重要

## Slide 13
      基于开放融合架构的边缘基础设施平台，开箱即用、软硬协同、云网融合，
      为用户打造轻量高效、稳定可靠、高性价比的边缘计算新型一体化产品
5G云网融合一体机
特色优势
  适应各种严酷环境
  高度集成、一体化交付
  简易部署、快速上线
  安全可靠、智能高效
  形态按需定制
  资源按需扩展
  性能按需供给
  服务按需定义
适用场景
  面向小型数据应用
  中小企业私有数据中心
  高校、科研机构科创实验基础环境
  运营商5G边缘计算
  行业服务分布式节点
户外一体机
机箱式一体机
金刚一体机
微模块化一体机
集装箱一体机
硬件形态
机柜式一体机
5G云网融合一体机iAIO

## Slide 14
ONU设备iONU 2120
用户网络现场边缘侧的光网络单元，集成了强大的互操作性，
可低成本的实现关键客户的特定需求，向FTTX应用提供三网合一服务
特色优势
具有完善的PON特性
  支持基于端口802.1p/IP-TOS的优先级、4级优先级控制的QOS功能
支持调试信息输出、PING测试、系统日志等运维能力
适用场景
  传输速率要求高
  网络稳定性要求高
  网络上下行差异化限速
  基于端口的流量整形
  轻量化极简运维
  高密度灵活组网
ONU设备 iONU
主要参数 | 
硬件接口 | 4 个10/100/1000 Base-T的RJ-45以太网接口 以太网口自协商或者手动配置 MDI/MDIX自动探测功能 上下行方向基于硬件的优先级队列支持服务分级（CoS）
电源 | +12V（通过外置AC/DC电源转换器提供） 2-PIN电源转换器输入 支持Dying Gasp
功耗 | <6W
外形尺寸 | 240mm x117mm x30mm (W x D x H)
满配重量 | 0.28kg
环境参数 | 温度： 0℃~ 50℃ 湿度： 5% ~ 95% 相对湿度

## Slide 15
浪潮iSWC工业交换机S3028-4XF-24GE
适用场景
  城市管廊
  智慧工厂
  轨道交通
  智慧电力
  智慧园区
浪潮iSWC工业交换机
主要参数 | 
环境 | 工作温度 -40℃～+75℃ 储存温度 -40℃～+85℃
端口 | 4个10G光口+24个10/100/1000M自适应以太网电口
尺寸 | 440mm*44mm*245mm(W×H×D)
供电 | 交流220VAC，支持双电源冗余形式
功耗 | 小于40w
特色优势
  支持工业以太网、链路聚合、端口流控、端口限速、广播风暴抑制
  支持DRP/DHP、SW-Ring、VLAN协议族
  支持用户权限分级、TCP/UDP端口防护
  支持WEB管理方式、SNMPv1/v2c/v3。
构建5G智能新生态 实现工业以太环网 推动产业数据融合创新

## Slide 16
浪潮iSWC工业交换机S2028-12GF-16GE
适用场景
  城市管廊
  智慧工厂
  轨道交通
  智慧电力
  智慧园区
浪潮iSWC工业交换机
主要参数 | 
环境 | 工作温度 -40℃～+70℃ 储存温度 -40℃～+85℃
端口 | 12个千兆光口+16千兆电口，或4个千兆光口+8个千兆光电复用口+16千兆电口
尺寸 | 44mm*443mm*210mm
供电 | 采用直流24VDC、交流220VAC；直流供电可为双电源冗余形式
功耗 | 小于30w
特色优势
  支持工业以太网、链路聚合、端口流控、端口限速、广播风暴抑制。
  支持ERPS，STP/RSTP
  SW-Ring。
  支持用户权限分级、端口MAC地址绑定与过滤。
  支持WEB管理方式、SNMPv1/v2c/v3。
构建5G智能新生态 实现工业以太环网 推动产业数据融合创新

## Slide 17
采用TSN技术，实现5G与TSN网络融合，做到低时延低抖动敏感通信，有效保障业务稳定性及可靠性，满足工业场景下低时延、低抖动、高可靠的业务需求
TSN网关iTSN 3120
特色优势
  智能选路、双活主备等高可靠组网
  兼容主流IPC和OS
  支持-40~+85°C，工业级温宽
  支持大二层组网、三层组网的复杂组网
适用场景
  固移融合高可靠组网
  时延、流量敏感性网络
  以太网组网架构冗余
  OT、CT、IT深度融合
  工业数据与服务器之间的高可靠数据传输
  工业领域各种总线接口、协议适配
TSN网关iTSNG
主要参数 | 
CPU | ARM Cortex-A72 2核 , 主频 1.6GHZ
内存 | 8GB
存储 | 32GB
无线 | 支持 5G/4G/3G，WiFi 双频
接口 | 5 个千兆以太网口，其中4个口可以配置为TSN Switch模式 1 个 USB3.0 接口，1 个 Console 口，电源 DC12V/3A
大小 & 重量 | 大小 200mm*1800mm*33.5mm， 1.0kg
安装方式 | 桌面型盒式设备，支持壁挂安装
系统配置 | 
系统 | Linux Kernel 4.4 及以上，预装 Ubuntu，支持轻量化容器
协议 | 支持物联网、工业协议适配TSN:IEEE 802.1AS、IEEE802.1Qbv、IEEE 802.1Qcc、IEEE 802.1Qav等
开发支持 | 支持容器化部署、路由组网功能

## Slide 18
浪潮无线Wi-Fi AP产品型号丰富，能为客户提供高速率、低时延、覆盖全、
高可靠的Wi-Fi网络，满足多种不同应用场景下的各行业客户的个性化需求
浪潮iWiFi无线局域网AP iWiFi AP6100
适用场景
  智慧家庭
  酒店公寓
浪潮iWiFi无线局域网AP
主要参数 | 
CPU | MTK7621AT 双核 880MHz
内存 | RAM 256MB + Flash 128MB
WiFi芯片 | MT7905DAN+MT7975DN平台 5G 和 2.4G 独立的射频前端芯片
无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax，802.3/3u/3ab双频WIFI
接口 | 1 个千兆独立 WAN口，3 个千兆 LAN 口
尺寸 | 187.4 × 104.5 × 30.8mm
电源/重量 | DC 12V 1A/0.4kg
产品定位 | 桌面型设备
特色优势
  支持WiFi Mesh和WiFi6标准，支持灵活组网
  支持儿童管理，访客WiFi，双频接入
  支持接入100+用户
  支持OFDMA

## Slide 19
浪潮无线Wi-Fi AP产品型号丰富，能为客户提供高速率、低时延、覆盖全、
高可靠的Wi-Fi网络，满足多种不同应用场景下的各行业客户的个性化需求
浪潮iWiFi无线局域网AP iWiFi AP6200
特色优势
  支持11ax,提供高速网络。
  支持Wi-Fi ax省电方案，支持双活设备。
  支持大二层、三层组网，支IPSec/GRE/L2TP等隧道。
  提供5G转Wi-Fi融合方案，支持更多企业场景。
适用场景
  自助终端
  工业自动化
  智慧家居
  供应链自动化
  智能建筑
  智能电网
  智能驾驶
浪潮iWiFi无线局域网AP
主要参数 | 
规格 | 吊顶式
CPU | MT7621AT+7975+7905
内存 | 16MB
存储 | 256MB
无线协议 | 11ax 双频WIFI，1800Mbps
接口 | 2*GE、1*Console
网络能力 | 路由功能、高可靠组网
尺寸 | 210*210*70mm
电源/重量 | DC 12V 2A/1.6kg
产品定位 | 吊顶型Wi-Fi 6 AP

## Slide 20
浪潮无线Wi-Fi AP产品型号丰富，能为客户提供高速率、低时延、覆盖全、
高可靠的Wi-Fi网络，满足多种不同应用场景下的各行业客户的个性化需求
浪潮iWiFi无线局域网AP iWiFi AP5170
适用场景
  自助终端
  工业自动化
  智慧城市
  供应链自动化
  轨道交通
  智慧楼宇
浪潮iWiFi无线局域网AP
主要参数 | 
规格 | 室外型
CPU | MTK7621A+MTK7905DA+MTK7975DN
Flash | SPI NOR 16MB
NAND | 128MB
无线协议 | 11ac 双频WIFI，1300Mbps
接口 | 2*GE、1*USB 3.0
网络能力 | 路由功能
尺寸 | 198mm * 198mm * 41mm
电源/重量 | 12V 1.5A
产品定位 | 室外型Wi-Fi 5 AP
特色优势
  支持11ax,提供高速网络。
  支持Wi-Fi ax省电方案，支持双活设备。
  支持大二层、三层组网，支IPSec/GRE/L2TP等隧道。
  提供5G转Wi-Fi融合方案，支持更多企业场景。

## Slide 21
UWB定位基站
特色优势
  5G&UWB同时部署
  级联部署，补盲简单
  数据双向传输
  高精定位亚米级
  物联低功耗
  5GC统一控制
  统一可视化管理
适用场景
  远距离、大连接的低功耗物联网
  医院的资产管理、婴儿守护等院区定位应用
  工业、园区、物业管理等传感器数据采集
  港口货运货物识别定位
UWB定位基站
iUWB 3100
发射功率：250mw/通道
级联能力：6级
定位精度：厘米级
无线制式：UWB+NR
级联连接
UWB模组
iUMD 2100
频段：3～7GHz
接口规格：Mini PCI-E
设备功能：厘米级定位能力
“5G&UWB双网合一”的无线接入系统，将UWB模组内嵌或连通5G RRU，实现回传共享和统一可视化管理，建网极简，适配多种基于位置的业务需求
UWB定位基站iUWB

## Slide 22
浪潮iUWB高精定位产品，通过布设丰富的基站、标签，实现人员、物资、
车辆的精准定位、助力企业精细化、可视化的安全管理目标
UWB定位基站iUWB
浪潮iUWB定位基站 iUA5120
适用场景
  园区大楼
  数据中心
  政法大厅
  智慧楼宇
  智慧物流
主要参数 | 
联网方式 | WiFi/以太网
供电 | 12VDC/PoE
额定功率 | <3W
覆盖范围 | >100米
工作温度 | -30~70℃
接口 | Console（串口调试口）RJ45（百兆接口， MDI/MDIX，支持POE供电）CLR（清除配置按钮）SMA（UWB天线接口）
信道带宽 | ≥500MHz
尺寸 | 直径200mm/高45mm
重量 | 300g
产品定位 | 室内型定位基站
特色优势
  定位精度10~30厘米
  无线时间同步
  覆盖半径>100m
  低功耗，输出功率低于41dBm/MHz
  支持有线和无线方式组网

## Slide 23
浪潮iUWB高精定位产品，通过布设丰富的基站、标签，实现人员、物资、
车辆的精准定位、助力企业精细化、可视化的安全管理目标
UWB定位基站iUWB
浪潮iUWB定位基站 iUA5220
适用场景
  智慧园区
  智慧工厂
  公路隧道
  驾校场地
  室外防护
主要参数 | 
联网方式 | WiFi/以太网
供电 | 12VDC/PoE
额定功率 | <5W
覆盖范围 | >100米/200米(可选)
工作温度 | -30~70℃
接口 | DC RJ45(百兆接口， MDI/MDIX)UEB天线接口 WIFI天线接口
信道带宽 | ≥500MHz
尺寸 | 180mm×130mm×70mm
重量 | 838g
防护等级 | IP67(密封防水)
产品定位 | 室外型定位基站
特色优势
  定位精度10~30厘米
  无线时间同步
  覆盖半径>100m/200m(可选)
  低功耗，输出功率低于41dBm/MHz
  支持有线和无线方式组网

## Slide 24
提供对分布式云网资源和服务进行监控、管理、运营一体管理的平台，支持对业务应用、PaaS服务、网络和基础设施的全生命周期的监控和调度
特色优势
  异构多云一体管理
  云、边、端的业务自动化编排和协同调度
  开放兼容，方便定制，易于与企业系统集成
  支持海量边缘网关远程集中管理
  支持全栈云服务能力
适用场景
  公有云服务商
  自建云统一管理和对外运营托管云代维管理
  大中型企业
  企业私有云、混合云的管理和对内运营
业务管理 iECPM
分布式云
5G端计算网关
iRAN
iUPF
业务运营
iECOM
iCore
物理资源
虚拟化资源
容器资源
裸金属
端计算管理 iECTM
网关管理
设备管理
现场组网
消息路由
基础资源管理 iECIM
5G专网OMC iEPNM
网元管理
网络监控
能力开放
网络编排
市场
客户
生态
ECP管理
边缘能力API
边缘安全
边缘应用
云网边端一体化编排
外销产品
边缘云资源
边缘网连接
边缘应用
端计算应用
5G专网
端现场组网
订购流程
开通流程
租户自服务
云网一体管理系统iCNM
云网一体管理系统 iCNM

## Slide 25
      实现计算、存储、网络全面资源池化，及资源统一编排管理，
      构建以应用为中心的边缘数据中心，最低一个计算节点即可提供服务
5G云网操作系统iCNOS
特色优势
  虚拟化CPU/内存/IO性能损耗≤5%
  支持虚拟化组件容器化部署，并通过K8s进行统一管理运维
  支持同时管理容器、虚拟机、物理裸机
  支持异构设备管理
适用场景
  搭建企业应用系统环境
  建设云计算数据中心
  研发测试环境
  支撑云桌面、私有云、行业云等云基础设施
  支撑高性能应用
硬件
平台
iCNOS
容器
安全能力
虚机
SDN
异构计算
NFV管理
存储
IT能力
CT能力
行业能力
计算
存储
网络
加速
5G云网操作系统iCNOS

## Slide 26
依托云-边-端架构优势，为行业客户提供快速接入、多维时空安全及智能分析的多样化应用及视频联网聚合能力
边缘视频智能服务iEVIS
特色优势
  开放平台，老旧摄像头充分利旧
  平台、算法与硬件解耦，扩展性强
  软件定义平台，算法按需加载（100+算法）
  公有云、私有云、边缘云网关灵活部署
适用场景
  智慧工厂，安全生产
  智慧园区，安防监控
  智慧社区，平安社区
  智慧校园，校园监控
  明厨亮灶，厨房监控
  智慧水利，环保监控
现场网关
边缘计算
云平台
边
端
云
摄像头
NVR
边缘视频接入
边缘智能人员分析
边缘智能车辆分析
边缘智能事件分析
边缘视频管理平台
互联网
智能运营服务
设备管理
视频存储
视频墙
AI算法训练
设备巡检
任务调度
授权管理
通知服务
单设备接入>16路
单设备AI分析>10路
单设备接入>50路
单设备AI分析>20路
边缘视频智能服务iEVIS

## Slide 27
5G轻量化核心网iCore
基于软件定义、云化的5G轻量化核心网，提供接入及移动性管理、会话控制、用户面数据转发、网络切片等功能，具备多接入、多业务、高可用等特点
适用场景
  三网元下沉型专网
  核心网双挂型专网
  独立的现场级专网
  链路冗余超高可靠专网
  物联网、园区网、5G网等多网合一，覆盖医院、办公楼宇、工厂等
5G轻量化核心网iCore
特色优势
  N4、Mp2接口开放
  边缘业务协同
  以云原生和XGVela为基础，三层解耦
  企业自主认证
  多种制式、一网多用
MC5211
吞吐量：10Gbps
用户数：0.5万
基站数：50
产品尺寸：2U
MC5222
吞吐量：20Gbps
用户数：1万
基站数：100
产品尺寸：2U
N3IWF
UDM
AMF
SMF
AUSF
NRF
PCF
UPF
N4
UDR
5G轻量化核心网iCore
TWAN
AGF
WiFi
LoRa
UWB
蓝牙
5G
NB-IoT

## Slide 28
5G基带单元iBBU 5200
大容量、高并发、无线智控使能、软硬解耦、接口开放，容量配置可扩展，和MEC一体化部署，满足组网极易、扩容极速、维护至智、集成至简等特点
特色优势
  多小区、大容量
  本地分流
  RIC E2接口开放
  eCPRI前传接口开放
  北向管理接口开放
  OTII、环境适应强
  硬件可定制
适用场景
  数字室内分布网络
  云网一体化部署
  无线资源智能控制专网
  园区、工厂、校园、港口等行业专网
属性 | 特征
支持制式 | TDD
与核心网接口 | 10G光口
最大支持小区个数 | 4小区
最大连接用户数 | 1200/小区
最大并发用户数 | 200/小区
下行调制方式 | QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
上行调制方式 | QPSK/16QAM/64QAM
前传接口 | eCPRI（Option7-2）
上行/下行吞吐量 | 单小区250Mbps/1.5Gbps
回传接口数量及速率 | 1*10Gbps
功耗（满载工作时） | 250W
同步方案 | GPS、北斗、IEEE1588v2
尺寸 | 2U/19寸/420mm
重量 | 12kg
工作温湿度 | -5℃～＋55℃，15％～85％
防护等级 | IP20
5G基带单元iBBU

## Slide 29
基于5G+AI+边缘计算，构建边缘工业质检平台，利用视觉检测技术实现工厂产品外观质量检查、组装防错检查、缺陷识别、统一质检标准等，提升质量稳定性
边缘工业质检平台iEQIS
特色优势
  工业设备、CCD设备快速接入
  平台、算法与硬件解耦，扩展性强
  提供质检视图
  算法快速同步，实现多云间协同
适用场景
  产品质量检测
  产品、物料识别
  自动化管路巡检
  产品标识识别
  部件尺寸测量
  外观轮廓吻合度检测
  部件数量检测
边缘工业质检平台iEQIS
浪潮边缘工业质检平台iEQIS
质检实况
质检视图
设备控制
MES接入
算法启用
视觉质检
现场网关
边缘计算
云平台
设备控制
远程排障
设备监控
设备上线
设备管理
设备接入
算法同步
调用统计
任务管理
数据集管理
模型开发
标注服务
传输网
边
端
云
质检实践：PCB板检测（CPU弯针、主板螺母缺失、标签粘贴错误）、服务器检测（散热器装反、标签识别）、乒乓球质检（完好、极端、凹陷、划痕、裂缝、污点）、纺织布匹检测（毛粒、异色纱、乱头、带头）等

## Slide 30
      实现计算、存储、网络全面资源池化，及资源统一编排管理，构建以应用为中心的边缘数据中心，最低一个计算节点即可提供服务
5G云网操作系统iCNOS
特色优势
  虚拟化CPU/内存/IO性能损耗≤5%
  支持虚拟化组件容器化部署，并通过K8s进行统一管理运维
  支持同时管理容器、虚拟机、物理裸机
  支持异构设备管理
适用场景
  搭建企业应用系统环境
  建设云计算数据中心
  研发测试环境
  支撑云桌面、私有云、行业云等云基础设施
  支撑高性能应用
硬件
平台
iCNOS
容器
安全能力
虚机
SDN
异构计算
NFV管理
存储
IT能力
CT能力
行业能力
计算
存储
网络
加速
5G云网操作系统iCNOS

## Slide 31
      基于开放融合架构的边缘基础设施平台，开箱即用、软硬协同、云网融合，为用户打造轻量高效、稳定可靠、高性价比的边缘计算新型一体化产品
5G云网融合一体机
特色优势
  适应各种严酷环境
  高度集成、一体化交付
  简易部署、快速上线
  安全可靠、智能高效
  形态按需定制
  资源按需扩展
  性能按需供给
  服务按需定义
适用场景
  面向小型数据应用
  中小企业私有数据中心
  高校、科研机构科创实验基础环境
  运营商5G边缘计算
  行业服务分布式节点
户外一体机
机箱式一体机
金刚一体机
微模块化一体机
集装箱一体机
硬件形态
机柜式一体机
5G云网融合一体机iAIO